“西门子杯”中国智能制造挑战赛

智能制造工程设计与应用类赛项-信息化网络化方向

初赛上机练习注意事项

1、将交换机SCALANCE XM408、SCALANCE XB208或SCALANCE X208及无线模块SCALANCE W774、SCALANCE W734等所有网络模块的用户名和密码统一设置为：

用户名：admin

密码：A_123456

2、禁止私自利用设备上的重置按钮对设备进行恢复出厂设置操作

为保护比赛设备，避免因重置不当影响设备功能，禁止私自利用设备上的重置按钮对设备进行恢复出厂设置操作。如有必要需要由熟悉设备的分赛区教师进行恢复设备出厂设置操作。

注意：必须看到设备恢复出厂设置完成后（F灯灭，插网线的网口指示灯亮）后才能进行配置操作。

3、练习完成后注意：

清点每套设备配备的网线数目是否对，并交还给分赛区。

4、在Portal STEP 7中添加S7 1200时，必须选择如下配置：

- 型号：CPU 1214C DC/DC/DC

- 订货号：6ES7 214-1AG40-0XB0

- 固件版本：V4.0

安装在S7 1200上的“信号板”AQ模块：

- 名称：AQ 1x12BIT

- 订货号：6ES7 232-4HA30-0XB0

5、无线模块的天线型号：ANT795-4MA